Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy ZS/5/2021/ZzK

Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki
 w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

Formularz Oferty Wykonawcy

Składamy naszą ofertę cenową na zakup dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie 
w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej (etap 2) 
na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w ramach projektu „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja kwalifikacje 
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Osoby upoważnione do podpisywania umów |  |
| Imię, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów |  |
| Adres poczty elektronicznej |  |
| Telefon kontaktowy |  |

Przedstawiamy ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia  tj. na zakup dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej (etap 2) na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Krasnymstawie w ramach projektu „Zawodowcy z Kościuszki”

- Część 1.

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | Wiertarka promieniowa – 1 szt. | Marka ………………….………………. Typ/Model ……………………..………. |
|  | wyposażona w ręczną blokadę głowicy oraz ramienia kolumny |  |
|  | stół kostkowy zapewnia łatwe dopasowanie i obsadzenie obrabianego elementu |  |
|  | regulacja wysokości ramienia za pomocą silnika |  |
|  | panel sterowania umieszczony z przodu wiertarki |  |
|  | szlifowana powierzchnia kolumny zapewnia swobodny oraz precyzyjny przesuw ramienia |  |
|  | maksymalna średnica wiercenia 35 mm (żeliwo) |  |
|  | maksymalna średnica wiercenia 30 mm (stal) |  |
|  | odległość osi wrzeciona do kolumny: min. 360 - 1300 mm |  |
|  | odległość osi wrzeciona do powierzchni stołu – zakres co najmniej: 260 - 1300 mm |  |
|  | wysuw wrzeciona min. 200 mm |  |
|  | stożek wrzeciona MK4 |  |
|  | liczba i zakres prędkości wrzeciona: co najmniej (6): 75, 130, 240, 380, 660, 1200 obr./min |  |
|  | liczba i zakres posuwu wrzeciona: co najmniej (3) 0,10; 0,16; 0,25 mm/obr. |  |
|  | prędkość przesuwu pionowego ramienia: co najmniej 1.3 m/min |  |
|  | obrót ramienia: 360o |  |
|  | moc silnika głównego min. 2.2 kW |  |
|  | moc silnika podnoszenia min. 0,75 kW |  |
|  | wymiary stołu roboczego min. 510 x 380 x 305 mm |  |
|  | wymiary maszyny min. 800 x 1800 x 2150 mm |  |
|  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
| Wyposażenie standardowe obejmuje co najmniej: |
|  | uchwyt wiertarski B16 (3-16 mm) |  |
|  | trzpień do uchwytu wiertarskiego B16/MK4 |  |
|  | tuleja redukcyjna MK4/MK3 |  |
|  | klin do wybijania |  |
|  | instrukcja po polsku |  |
|  | Stół krzyżowy – 1 szt. | Marka ………………….………………. Typ/Model ……………………..………. |
|  | wysokość imadła min.160 mm |  |
|  | rozmiar podstawy min. 320 x 238 mm |  |
|  | rozmiar stołu min. 640 x 205 mm |  |
|  | posuw poprzeczny min. 150 mm |  |
|  | posuw wzdłużny min. 370 mm |  |
|  | szerokość t rowka min. 13 mm |  |
|  | ilość rowków min. 3 |  |
|  | posiada osłonę śruby uniemożliwiającą dostanie się wiór do mechanizmu roboczego posuwu |  |
|  | z podziałką listwową ułatwiającą stały podgląd położenia stołu w osi X, Y |  |
|  | wyposażony w noniusz 4 mm/0,02 mm |  |
|  | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  | Czy wymiary zgodne z przedmiotem zamówienia? tak inne ………….. (proszę podać) |  |
|  | Imadło maszynowe obrotowe – 1 szt. | Marka ………………….………………. Typ/Model ……………………..………. |
|  | imadło maszynowe obrotowe |  |
|  | wykonane z odlewów żeliwnych wysokiej jakości |  |
|  | wyposażone w obrotową podstawę z podziałką 360o co 1o |  |
|  | korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa |  |
|  | śruba pociągowa zabezpieczona od góry przed zanieczyszczeniami i wiórami |  |
|  | możliwy demontaż podstawy obrotowej |  |
|  | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  | Czy wymiary zgodne z przedmiotem zamówienia? tak inne ………….. (proszę podać) |  |
|  | Podzielnica uniwersalna – 1 szt. | Marka ………………….………………. Typ/Model ……………………..………. |
|  | uniwersalna podzielnica przeznaczona do frezowania, roztoczenia, szlifowania, świdrowania, trasowania i innych prac związanych z obrotem detalu na daną wielkość |  |
|  | oś wrzeciona może ustawiać się pod kątem od 90° do -10° od poziomu |  |
|  | stosunek przekładni pary ślimakowej – 1:40 |  |
|  | podział odbywa się za pomocą 3 dołączonych tarcz podziałowych lub za pomocą skali kątowej o podziałce elementarnej 1' |  |
|  | za pomocą dołączonych kół zębatych (tzw. gitary), sprzęganych z posuwem stołu, można frezować np. rowki skośne, spiralne itp. |  |
|  | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  | Czy wymiary podzielnicy zgodne z przedmiotem zamówienia? tak inne ………….. (proszę podać) |  |
|  | Czy wymiary konika zgodne z przedmiotem zamówienia? tak inne ………….. (proszę podać) |  |
| Wyposażenie zestawu zawiera (co najmniej): |
|  | podzielnica – 1 szt. |  |
|  | konik – 1 szt. |  |
|  | tarcze podziałowe – 3 szt. |  |
|  | uchwyt tokarski 3-szczękowy samocentrujący – 1 szt. |  |
|  | koła zębate – 12 szt. |  |
|  | zębatki – 2 szt. |  |
|  | kieł tokarski – 1 szt. |  |
|  | trzpień – 1 szt. |  |
|  | adapter – 1 szt. |  |
|  | sworzeń – 1 szt. |  |
|  | Zestaw płytek dociskowych M10/12 mm – 1 zestaw | Marka ………………….………………. Typ/Model ……………………..………. |
|  | gwint śruby M10 mm |  |
|  | średnica szpilek w zestawie – min. 10 mm |  |
|  | szerokość rowka "T" min. 12 mm |  |
| Zestaw zawiera co najmniej 58 elementów, w tym: |
|  | nakrętka wydłużona – 4 szt. |  |
|  | nakrętka kołnierzowa – 6 szt. |  |
|  | nakrętka T-owa – 6 szt. |  |
|  | podpora ząbkowana – klocek podporowy, schodkowy (3 modele po 4 szt.) – 12 szt. |  |
|  | łapa dociskowa ząbkowana (3 modele po 2 szt.) – 6 szt. |  |
|  | śruba dwustronna – 24 szt. (po 4 szt. o długości 3", 4", 5", 6", 7" i 8") |  |
|  | Zestaw płytek dociskowych M12/14 mm – 1 zestaw | Marka ………………….………………. Typ/Model ……………………..………. |
|  | gwint śruby M12 mm |  |
|  | średnica szpilek w zestawie – min. 12 mm |  |
|  | szerokość rowka "T" min. 14 mm |  |
| Zestaw zawiera co najmniej 58 elementów, w tym: |
|  | nakrętka wydłużona – 4 szt. |  |
|  | nakrętka kołnierzowa – 6 szt. |  |
|  | nakrętka T-owa – 6 szt. |  |
|  | podpora ząbkowana – klocek podporowy, schodkowy (3 modele po 4 szt.) – 12 szt. |  |
|  | łapa dociskowa ząbkowana (3 modele po 2 szt.) – 6 szt. |  |
|  | śruba dwustronna – 24 szt. (po 4 szt. o długości 3", 4", 5", 6", 7" i 8" |  |
|  | Zestaw płytek dociskowych M14/16 mm – 1 zestaw | Marka ………………….………………. Typ/Model ……………………..………. |
|  | gwint śruby M14 mm |  |
|  | średnica szpilek w zestawie – min. 14 mm |  |
|  | szerokość rowka "T" min. 16 mm |  |
| Zestaw zawiera co najmniej 58 elementów, w tym: |
|  | nakrętka wydłużona – 4 szt. |  |
|  | nakrętka kołnierzowa – 6 szt. |  |
|  | nakrętka T-owa – 6 szt. |  |
|  | podpora ząbkowana – klocek podporowy, schodkowy (3 modele po 4 szt.) – 12 szt. |  |
|  | łapa dociskowa ząbkowana (3 modele po 2 szt.) – 6 szt. |  |
|  | śruba dwustronna – 24 szt. (po 4 szt. o długości 3", 4", 5", 6", 7" i 8") |  |
|  | Czujnik uniwersalny zegarowy 3D – z dodatkowym trzpieniem w zestawie – 1 zestaw | Marka ………………….………………. Typ/Model ……………………..………. |
|  | czujnik uniwersalny zegarowy 3D do wyznaczenia punktów odniesienia i długości elementów konstrukcyjnych |  |
|  | umożliwia szybki pomiar narzędzi i ustawienie offsetów |  |
|  | wodoodporny |  |
|  | sondowanie we wszystkich kierunkach osi (X / Y / Z) przy tej samej rozdzielczości wskaźnika |  |
|  | chwyt walcowy o średnicy min. Ø12 |  |
|  | wymienny trzpień pomiarowy (wymagane 2 różne) |  |
|  | trzpienie pomiarowe z otworami na klucz dla łatwiejszego odkręcania i mocowania |  |
|  | długość bez uchwytu min. 130 mm |  |
|  | długość chwytu min. 35 mm |  |
|  | szerokość min. 45 mm |  |
|  | chwyt min. Ø12 min. 6 mm |  |
|  | średnica stalowej kulki pomiarowej min. 3 mm |  |
|  | dodatkowy trzpień pomiarowy o średnicy min. 6 mm i długości min. 60 mm |  |
|  | głębokość (T) 25 mm |  |
|  | gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| Wyposażenie standardowe obejmuje co najmniej: |
|  | czujnik 3D – 1 szt. |  |
|  | końcówka standardowa – kulka o średnicy min. 3 mm |  |
|  | dodatkowy trzpień o średnicy min. 6 mm |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | min. 2 klucze |  |
|  | certyfikat kontroli jakości |  |

Kwota brutto łącznie:  (dla części 1. zamówienia)

..............................................................................................................................

Kwota brutto słownie: (dla części 1. zamówienia)

..............................................................................................................................

Kwota netto: (dla części 1. zamówienia)

..........................................................................................................

Podatek VAT (dla części 1. zamówienia)

…………………………………………………………………….

Termin dostawy (dla części 1. zamówienia)

..............................................................................................................................

- Część 2

Marka ………………….……. 	Typ/Model ……………………..……….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
|  | grubość blatu min.12mm |  |
|  | nogi stołów wykonane z profilu min. 80 x 80 mm |  |
|  | nośność min. 500 kg/nogę |  |
|  | wymiary stołu min. 2000 x 1000 mm |  |
|  | wysokość stołu 88-93 z możliwością regulacji |  |
|  | gwarancja 12 miesięcy |  |
| Dodatkowo do stołu zestaw narzędzi stanowiący wyposażenie składający się min z: |
|  | Zacisk mocujący 4 szt. |  |
|  | Trzpień mocujący szybkiego montażu 10 szt. |  |
|  | Krążek ∅ 100 – 2 sztuki |  |
|  | Stoper 150 mm– 2 sztuki |  |
|  | Stoper 225 mm – 2 szt. |  |
|  | Winkiel płaski długość: 275 x szerokość 150 mm – 2 szt. |  |
|  | Kątownik 185 x 175 – 2 szt. |  |
|  | Uchwyt do palnika – 1 szt. |  |
|  | Półka na trzpienie – 1 szt. |  |
|  | Zestaw narzędzi kompatybilny ze stołem |  |

Kwota brutto łącznie:  (dla części 2. zamówienia)

..............................................................................................................................

Kwota brutto słownie: (dla części 2. zamówienia)

..............................................................................................................................

Kwota netto: (dla części 2. zamówienia)

..........................................................................................................

Podatek VAT (dla części 2. zamówienia)

…………………………………………………………………….

Termin dostawy (dla części 2. zamówienia)

..............................................................................................................................

Składając niniejszą ofertę, informuję, że wybór oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

- będzie prowadzić do prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

……………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty dostawy 
w zakresie określonym w postępowaniu nr ZS/5/20201/ZzK.

- Oświadczam, iż spełniam warunki udziału określone w postępowaniu.

- Oświadczam i zapewniam, że:

  - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

  - dysponuję potencjałem technicznym zapewniającym należyte wykonanie zamówienia,

  - jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

  - gwarantuję staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,

  - gwarantuję ważności oferty przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, iż akceptuję przekazany przez Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz  (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

- Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy 
na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Część (zakres) zamówienia dotyczący…………………………….………………………* będzie realizowana przez następującego podwykonawcę ……………. (* jeśli dotyczy).

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

Oświadczam, że powyższa oferta cenowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego 
w Zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu nowego sprzętu i wyposażenia pracowni mechanicznej (etap 2) na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

………………………..                                                    ………………….…………………………

miejscowość, data 			                                     Podpis osoby / osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy